## Slide 1
Smart Study Rooms
Il digital twin delle aule studio: misura comfort, rumore e disponibilità, poi suggerisce dove studiare meglio.
IoT
Firebase realtime
Android app
ML predictions
Aula consigliata
87/100
Score comfort Aula 1
61/100
Score comfort Aula 2
Progetto universitario IoT
01

## Slide 2
Il problema: scegliere un'aula oggi è ancora a tentativi
Lo studente scopre rumore, temperatura e affollamento solo dopo essere entrato.
tempo perso
spostamenti tra aule
comfort
temperatura e umidità non visibili
rumore
condizione più difficile da prevedere
Smart Study Rooms trasforma una decisione casuale in un suggerimento basato su dati ambientali aggiornati in tempo reale.
Smart Study Rooms
02

## Slide 3
Il prodotto: una bussola realtime per trovare l'aula migliore
Due nodi IoT misurano l'ambiente, il cloud sincronizza i dati e l'app consiglia dove andare.
Misura
temperatura, umidità, rumore
→
Sincronizza
Firebase Realtime DB
→
Valuta
score 0–100 e stato
→
Suggerisce
aula consigliata
Perché adottarlo
migliora l'esperienza di studio
usa hardware economico e replicabile
apre la strada a prenotazioni, storico e dashboard
Perché è presentabile
architettura end-to-end completa
dati realtime e storico
AI based prediction come evoluzione naturale
Smart Study Rooms
03

## Slide 4
La roadmap rende il prototipo una piattaforma di campus
La base tecnica è già pronta per crescere oltre le due aule della demo.
Più aule
aggiunta dinamica di nuovi nodi
Storico e grafici
analisi del comfort nel tempo
Notifiche push
avvisi quando un'aula peggiora
Prenotazione
dal consiglio all'azione
Sensori aria
CO2 e qualità ambientale
Attuatori
LED/relè per clima e umidità
Smart Study Rooms
04

## Slide 5
Architettura: due aule, un bridge centrale, un'app realtime
Il PC bridge normalizza i dati dei due Arduino e li pubblica su Firebase.
Arduino UNO n.1
Aula 1 + sensori
→
serial_to_bridge
room1
→
Bridge Python
validazione + history
→
Firebase
rooms + history
→
Android
UI realtime
Arduino UNO n.2
Aula 2 + sensori
→
serial_to_bridge
room2
→
Il bridge può stare su un solo PC anche quando i due Arduino sono collegati a computer diversi.
Smart Study Rooms
05

## Slide 6
I nodi sensore sono semplici e replicabili
Ogni aula usa lo stesso schema: Arduino, sensori ambientali e invio seriale JSON.
Nodo Aula 1
Arduino UNO n.1
DHT11/DHT22
KY-037/KY-038 su AO
USB verso PC
Nodo Aula 2
Arduino UNO n.2
stessi sensori
rumore come picco su 10s
room-id separato
Attuatore proposto: LED che simula condizionatore o deumidificatore quando temperatura/umidità superano soglie definite.
Smart Study Rooms
06

## Slide 7
Il bridge rende il sistema controllabile e scalabile
Non è solo un passaggio tecnico: è il gateway che pulisce, valida e storicizza i dati.
riceve JSON dagli script seriali
controlla range validi: temperatura, umidità, rumore, presenza
scrive stato corrente in rooms/roomX
salva serie storiche in history/roomX/timestamp
GET /health
POST /rooms/room1
POST /rooms/room2
source: bridge
lastUpdate: timestamp
Smart Study Rooms
07

## Slide 8
Firebase separa stato attuale, storico e predizioni
La struttura è leggibile e pronta per essere estesa a nuove aule.
rooms
stato realtime
history
serie temporali
predictions
output ML
rooms/room1
rooms/room2
history/room1/<timestamp>
history/room2/<timestamp>
predictions/room1
predictions/room2
Questa separazione consente all'app di essere veloce, mentre ML e analisi usano lo storico senza rallentare la vista realtime.
Smart Study Rooms
08

## Slide 9
L'app Android traduce i dati in una scelta immediata
L'utente non legge numeri grezzi: vede stato, score e aula consigliata.
Aula 1
Temperatura: 22.4 °C
Umidità: 48%
Rumore: basso
Score: 87/100
Stato: consigliata
Aula 2
Temperatura: 27.2 °C
Umidità: 63%
Rumore: medio
Score: 61/100
Stato: accettabile
Aula consigliata: Aula 1
Smart Study Rooms
09

## Slide 10
Score e ML aggiungono intelligenza al monitoraggio
Lo score descrive il presente; la predizione anticipa se l'aula migliorerà o peggiorerà.
Score 0–100
temperatura ideale: 20–23 °C
umidità ideale: 40–60%
rumore basso premiato
presenza e preferenza utente pesano sul risultato
Predizione AI based
legge history/room1 e history/room2
allena RandomForestRegressor
scrive predictions/roomX
mostra trend: miglioramento, stabile, peggioramento
Smart Study Rooms
10

## Slide 11
La demo è progettata per funzionare anche con due PC
Un solo bridge centrale mantiene l'architettura pulita anche quando i nodi sono fisicamente distribuiti.
PC 1
bridge + Arduino Aula 1
→
Firebase
database cloud
→
Android
visualizzazione realtime
PC 2
Arduino Aula 2
→
PC 2 invia a http://IP_DEL_PC_1:3000
Test chiave prima della demo: /health deve rispondere status ok dal secondo PC.
Smart Study Rooms
11

## Slide 12
Da prototipo universitario a servizio per il campus
Smart Study Rooms dimostra un ciclo IoT completo: sensing, gateway, cloud, app, scoring, storico e predizione.
oggi: due aule monitorate in tempo reale
domani: più aule, dashboard, notifiche e prenotazioni
evoluzione: attuatori e AI per prevedere comfort e occupazione
Sense → Decide → Act
12